Ausschreibungstext

FLEX Fallmantel-Überflurhydrant DN 100 PN 16, RD 1,25-1,75m, flexibel höhenverstellbar, als Kompaktsystem in der Überflurhydrantengarnitur.

Die Hydrantengarnitur mit Gehäuse-Schutzmantel aus PEHD,  zentrisch durch die Grundplatte fixiert, mit innen liegendem Montagesystem, einer Halterung, Auszugssicherung, Rohr im Rohr-System mit O-Ring-Abdichtung, DREH-FLEX-FLANSCH DN 100, Entwässerungsanschluss 11/2", Fallmantel-Überflurhydrant Erhard DN 100, Form AFUD, P7 84/25-P7-F DVGW zertifiziert, 2xB unten 1xA Kupplung, ein- und ausbaubar, (mit FF-Stück DN 100 bauseits nachrüstbar), nivellierbarer Straßenkappe mit Zentrierungssystem, Deckel mit EPDM Abdichtung, zweiteilig verschraubt, als kompakte Überflur-Hydrantengarnitur, höhenverstellbar (optional nachträglich erweiterbar mit BEV und automatischer Spüleinrichtung 72plus).

Montagesystem: Rohr im Rohrsystem aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl)

Tele-Schutzmantel: PEHD PE 100

Flanschrohr: FF-Stück DN 100, aus duktilem Gusseisen außen/innen EKB

Straßenkappe: geteilte, verschraubte Abdeckung mit Riffelung, aus Edelstahl

Anschlussflansch: DN 100, PN 16 nach DIN EN 1092-2.

Rohrdeckung der Hydrantengarnitur: RD 1,25 -1,75 m,

Abnahmenprüfung: nach DIN EN 12266

Gesamtgewicht: 179 kg

Fabrikat:

ARMARE-TEC / FLEX Fallmantel-Überflurhydrant, RD 1,25-1,75m mit Standard ÜH

Fabrikat Erhard Typ Fallmantel-ÜH 2xB, 1xA, Form AFUD, DN 100 PN 16,

Bestellnummer: S 4.410, oder gleichwertig

liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.