## Ausschreibungstext:

Be- und Entlüftungsgarnitur AIRLIFT 400 für Wasser, PN 16 in Kompaktausführung, teleskopierbar, mit Be- und Entlüftungsventil Fabr. AIRVALVE, RD 1,35 – 1,85m,  mit PE Schutzmantel, DA 450/400, Spülanschluss, aufklappbarer Guss-Straßenkappe, Typ INSPECTRA BEV und Hauptabsperrung.

• Kompaktgarnitur mit Be- und Entlüftungsventil in teleskopierbarer Ausführung DA 450/400mm inkl. Straßenkappe, Typ INSPECTRA „BEV“ aus duktilem Gusseisen, teleskopierbar, Belastungsklasse C, EN-GJS-400-15 (GGG 40), bitumenbeschichtet .

• Teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel aus PEHD, schwarz,  zentrisch fixiert durch die Edelstahl-Grundplatte, innen liegendem Montagesystem, zwei Auszugssicherung, Rohr im Rohr-System mit O-Ring-Abdichtung, Flansch DN 80, Entwässerungsanschluss 11/2.

• Entlüftungsventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA-GF), Fabrikat AIRVALVE, Typ P-070 zur Be- u. Entlüftung u. Betriebsentlüftung mit KTW und W 270 Zulassung, Druckstufe PN 16 (Betriebsdruck 0,1-16bar)

• Innengarnitur, flexibel anpassbar durch Einsatz eines bauseitigen Flanschrohres, Garnitur aus Edelstahl 1.4571 - im Rohr im Rohrsystem des Medienrohres mit Flansche; zwei Gewindehalterungen (Auszugssicherung) und Montageschnittstelle DN 80.

• Integrierte Spül- und Entnahmeeinrichtung mit Kugelhahn 1 Zoll (Entlastungsventil)

• Integrierter Hauptabsperreinrichtung – Saint Gobain PAM Einklemmklappe DN 80 PN 16 mit Getriebe und telekopierbarer Betätigungsvierkant aus Edelstahl

• Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2 – gewählte Variante: DN 80 PN 10/16

Werkstoffangaben:

• Teleskopierbarer Kunststoffschacht aus Polyethylen PE 100 DA 450/400, Farbe blau/schwarz

• Straßenkappe INSPECTRA TYP „BEV“, aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN-GJS-400-15 (GGG 40), bituminiert

• Be- und Entlüftungsventil, 3-Wege BEV P-070, Fabrikat AIRVALVE

• Innengarnitur, flexibel anpassbar, mit zweifachem Flansch DN 80 mit Absperreinrichtung DN 80 aus GGG, Epoxid beschichtet, Scheibe aus nichtrostendem Stahl (1.4571), inkl. Getriebe und Betätigungselement aus VA

Anwendungsbereiche:

• Zulässige Betriebstemperatur bei neutralen Flüssigkeiten bis 50° C

• Für Trinkwasserleitungen und –anlagen

• Einfache Höhenanpassung des Systems, im eingebauten Zustand während des Betriebes durch den Einsatz eines bauseitigen Flanschrohres

• Flexibel einsetzbar auf alle Rohr- und Formstücksysteme und Materialien

Anforderungen / Prüfungen:

• Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1074-4

• Ablieferungsprüfung nach DIN EN 12266 (DIN 3230-4)

Fabrikat:

ARMARE-TEC / AIRLIFT FLEX 400, mit BEV AIRVALVE P-070, RD 1,35-1,85m, oder gleichwertig

Liefern, und inkl. Dichtungs- und Verbindungsmaterial nach Montage- und Betriebseinleitung einbauen. Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die Straßenkappe ist durch das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.