Ausschreibungstext

CONTROL-Überflurhydrant AVK Edelstahl DN 80 PN 16, Rohrdeckung 1,50m, mit Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung.

Überflurhydrant mit Kugelabsperrung nach DIN 3222, AUD DN 80 - Druckstufe PN 16, 1,50m (RD) Rohrdeckung  Unterteil mit senkrechtem Flanschanschluss nach DIN 2501 - 8 Löscher,
Zweiteilige Säule - Oberteil aus Niro - Stahl, Unterteil aus GGG 40/50, Hydrantenkopf aus Aluguss, Kopf 360 ° drehbar zur Ausrichtung der Abgänge,Kugelgehäuse aus GGG 40/50 nach DIN 1693, Betätigungskopf aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, Belüftungsventil aus Ms, Festkupplungsanschluss bei DN 80 - 2 x B nach DIN 14318, bei DN 100 - 2x B nach DIN 14318,
Umfahrtrennstelle zwischen Ober- und Untersäule durch Titan Trennbuchsen, Ventilgestänge aus Niro-Stahl-fest mit Spindelmutter und Ventilkegel verpresst, Ventilkegel radial dichtend mit Simrithan Beschichtung für Presssitz in Messingbuchse, Kunststoffkugel für Doppelabsperrung mit stabiler Wabenstruktur gegen Verformung, Befestigungsschrauben aus Niro - Stahl A2- Säulen mit selbsttätiger automatischer Entleerung, Oberflächen - Säulenunterteil innen emailiert/außen EKB beschichtet nach DIN 30677 und GSK Richtlinie Oberteil aus Niro -Stahl kugelpoliert - Kopf
mit EKB Beschichtung ähnlich RAL 3000 und UV - Polyesterfinishschutz, Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 84/70- 84/80 - 84/81, Typ P7,

Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenentwässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System.

Material:

Hydrantenkopf: Betätigungskopf aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung
Säule: Oberteil aus nichtrostendem Stahl, Unterteil aus GG 40/50, innen emailiert, außen EKB
Betätigungsgestänge, Spindel: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Ventilkegel: Messing, innen und aussen EPDM

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

oberer Abgang: 2 x B

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Überflurhydrant Edelstahl

mit Überflurhydrant Fabrikat AVK, Form AUD, Serie 84/00 – 84/10 – 84/12, P5 oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.