KURZTEXT Ausschreibungstext BEAULEX®

Regenwasserspeicherung- und Versickerung mit geformten

Kunststoffhohlkugeln aus recyceltem Polyolefin, hergestellt

im Spritzgussverfahren als Sicker- und Rückhaltesystem für

flächenhafte Speicherung, Rückhaltung von Regenwasser u.

Brauchwasser (Löschwasser, Bewässerung etc).

Für Einbautiefen bis 6,0m bei minimaler Überdeckung von

0,50m, mit Herstellerwerkzeugnis, Sachverständigen geprüft,

nach ISO 9001, für Schwerlastverkehr geeignet bis SLW 60,

mit statischer Geometrie der Kugelkontur.

Abmessungen der Kunststoffkugel:

Material:                         Polyolefine

Durchmesser:		125 mm

Gewicht:		300 g

Volumen Kunststoff:	0,316 Liter

512 Bälle pro m³ Füllvolumen – Speicherkapazität 838,2 Liter/m³

Im eingebauten Zustand erhöht sich die Speicherkapazität

auf >90% pro Kubikmeter.

Die Lieferung der Kunststoffkugeln erfolgt als BIG-PACK und oder

als loses Schüttungsmaterial. Der Einbau der geformten Hohlkugeln

ist nur im Geotextil-Schutzvlies zulässig.

ARMARE-TEC GmbH Umweltsysteme, Fellheimer Straße 7,

D–87737 Boos/Allgäu, Tel. +49 8335–984722

e.mail: info@armare-tec.de, Internet: www.armare-tec.de

Typ : BEAULEX® oder gleichwertig

Liefern und einbauen pro Kubikmeter (m³)                        100m³        ……………………………………..

Hinweis: Vorleistungen wie Filteranlagen, Kontrollschächte,

Entlüftungseinheiten, Überlaufschächte und Anschlüsse,

sowie Drainageleitungen, Überlaufleitungen und Entleerungs-

leitungen sind vorab zu installieren. Eine Überlappung des

Geotextil-Schutzvlieses auf der oberen Abdeckung ist zu

gewährleisten. Durch den Einbau der Drainageleitungen im

Sicker- und Rückhaltesystem ist das BEAULEX® System

jederzeit zugänglich, inspizierbar und spülbar. Eine Selbst-

reinigung erfolgt durch einen Gefälleeinbau. Der Baugrund

muss die Tragfähigkeit der Verkehrslasten sicherstellen.