Ausschreibungstext

TELE-Gartenhydrant DN 50 PN 16 höhenverstellbar,

Rohrdeckung 1,10-1,60m, als Kompaktsystem

(Hydrantengarnitur) zum Einbau und Betrieb nach

DIN EN 1988 und 1717, sowie nach DVGW W 331

zur sicheren Überprüfbarkeit der Armatur,

mit teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel DA 280

aus PEHD als Schutz gegen anstehendes Erdreich,

Grundplatte mit integrierter, seitlicher Hauptabsperrung

(Absperrschieber mit Entleerungskanal und Betätigungs-

element höhenangepasst, längskraftschlüssigem

Teleskopsystem, Auszugssicherung (Medien getrennt),

Medien-Rohr-im-Rohr-System aus Edelstahl 1.4571 mit

Sicherungsflansch und Montageschnittstelle –

Flansch DN 50 PN 16 komplett aus Edelstahl,

Entwässerungsanschluss 11/2", Absperrschieber,

innen und außen Epoxid beschichtet, Farbe blau,

mit Schmutzabdeckung, gusseisener nivellierbarer

Straßenkappe nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm,

Aufschrift "HYDRANT" Rahmen und Deckel aus Gusseisen

mit Kugelgraphit nach ISO 1083, Rahmen und Deckel

mit Beschichtung, abgedichtetem Anschluss zwischen

Straßenkappe u. PE Mantelrohr als kompakte

Gartenhydrantengarnitur, teleskopierbar.

Das Hydrantensystem zum einfachen Einbau und  zur

Höhenangleichung und Möglichkeit der Funktionsüberprüfung

der Armatur im eingebauten Zustand.

Die Ausführung der Höhenverstellung mit der Edelstahl-

Innengarnitur wie auch des Gehäuse-Schutzmantels ist

ohne Erdarbeiten möglich. Die aufklappbare Straßenkappe

ist nivellierbarer und einwalzbar.

Anschluss in 11/2“, seitlich

Rohrdeckung: 1,10 -1,60 m,

Gesamtgewicht 90 kg

Fabrikat

ARMARE-TEC / TELE Gartenhydrant

mit Festkupplungsanschluss, RD 1,10-1,60m

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl,

Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270,

liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montage-

anleitung einbauen.

Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die einwalzbare Straßenkappe ist durch

das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.