Ausschreibungstext

TELE-Unterflurhydrant DN 80 PN 16 Typ TOP A, höhenverstellbar, (RD) Rohrdeckung 1,10-1,60m, als Kompaktsystem für Hydranten (Hydrantengarnitur) zum Einbau und Betrieb nach DIN EN 1988 und 1717, sowie nach DVGW W 331 zur sicheren Überprüfbarkeit der Armatur, mit teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel aus PEHD Rohr, schwarz, DA 450-400 zentrisch durch die Edelstahlgrundplatte fixiert zum Schutz gegen anstehendes Erdreich, Teleskopsystem aus Edelstahl mit drei Führungsrohren und Verstell- u. Sicherungssystem , Verdreh- und Auszugssicherung (Medien getrennt), Medien-Rohr-im-Rohr-System aus Edelstahl 1.4571 mit Sicherungsflansch und Montageschnittstelle - Flansch DN 80 PN 16 komplett aus Edelstahl, Entwässerungsanschluss 11/2", UH DN 80 PN 16, innen emailiert, außen Epoxid beschichtet, Farbe blau, Form A, DVGW zertifiziert, komplett durch die Straßenkappe hindurch ausbaubar, gusseisernen nivilierbarer aufklappbare Straßenkappe nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm, Aufschrift "UFH" Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit nach ISO 1083, Rahmen und Deckel mit Beschichtung, abgedichtetem Anschluss zwischen Straßenkappe u. PE Mantelrohr DA 400, sowie zwischen äußerem und innerem Mantelrohr durch umlaufende NBR Dichtung und verzinktem Klemmverschluss zur Sicherung des Schutzmantels inkl. Sickerrohr, geschlitzt aus PP, als kompakte Hydrantengarnitur, teleskopierbar.

Das Hydrantensystem zum einfachen Einbau, Höhenangleichen sowie der Funktionsüberprüfung des Hydranten im eingebauten Zustand. Die Einbausituation des obenliegenden eingebauten Unterflurhydranten, dient der Sicherung gegen rückwirkende mögliche Verunreinigungen, Rückverkeimung ins Trinkwassernetz durch anstehendes Rest- und Sickerwasser. Die Ausführung der Höhenverstellung inkl. der Edelstahl-Innengarnitur und des Gehäuseschutzmantels ist ohne Erd-arbeiten möglich. Die aufklappbare Straßenkappe ist nivilierbarer und einwalzbar.

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

Optional mit BAIO-Spitzende mit Verdrehsicherung, Vorschweißbund/Losflansch PEHD DA 90 , BLS-Spitzende, Flanschrohr FF-Stück DN 80 nach Angabe des Auftraggebers möglich.

Rohrdeckung: 1,10 -1,60 m,

Gesamtgewicht 108 kg

Fabrikat

ARMARE-TEC / TELE Unterflurhydrant

mit Unterflurhydrant Fabrikat AVK Mittelmann, Form A (oder nach Angabe des Auftraggebers)

oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen. Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die einwalzbare Straßenkappe ist durch das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.