Ausschreibungstext

Revisionsabdeckung ARMARE-TEC LIFTUP AKKU

Revisionsschachtabdeckung mit integrierter Öffnungshilfe,

Abmessungen 1200x1200mm, (nach Wahl des AG),

Belastungsklasse D bis 40 to, quadratisch, (nach Wahl des AG)

komplett aus Edelstahl; mit Hydraulik-Hubzylinder

abgestimmt auf Größe und Gewicht der Abdeckung

einschl. Hydraulik-Pumpe mit Spezial-Drehantrieb

Zargenabmessung 1200x1200 mm, (nach Wahl) geeignet

für runde oder quadratische Öffnungen,

für alle Infrastrukturanlagen

- mit wählbarer Oberfläche (auspflasterbar)

- mit Riffelblechoberfläche

- Betonfüllung

(Ausführung bitte auswählen)

Gesamthöhe ca. 222 mm, Auspflasterhöhe der Edelstahlwanne

120 mm, mit angeschweißtem Trägersystem und Scharnier-

konstruktion System INVISA-TOP und umlaufendem Schutz-

geländer mit Arretierung.

Zum Öffnen der Abdeckung von bis zu 90° mit Öffnungssicherung

werden Hydraulikzylinder inkl. Zubehör und Pumpe als Öffnungshilfe

für ein einfaches Öffnen und Schließen der Deckelwanne mittels

beiliegender Drehkurbel oder durch den Einsatz eins handels-üblichen

Akku-Schraubers eingesetzt.

Die 1-Personen-Bedienung gewährleistet jederzeit ein einfaches und

Sicheres Handling. Die Schachtabdeckung ist zum Aufsetzen auf

Schächte, Bauwerke oder als schwimmende Abdeckung im Beton

geeignet.

Weitere Ausführungsmöglichkeiten:

- tagwasserdicht, druck- und gasdicht

- mit Lüftungsöffnung (Be- und Entlüftungsöffnung)

- abschließbar

- mit Begleitheizung

- nach beliebigen Größen und Formen

- für einen schwimmenden Einbau

- nach individuellen Anforderungen des AG

Liefernachweis:

ARMARE-TEC GmbH, Typ ARMARE-TEC LITFUP AKKU,

D-87737 Boos, Tel.: 08335-984722; Fax.: 08335-984798

e.mail: info@armare-tec.de; internet: www.armare-tec.de

liefern und versetzen.