Ausschreibungstext

TELE-Unterflurhydrant DN 80 NT PN 16 Typ TOP-AD mit Absperreinrichtung, höhenverstellbar, (RD) Rohrdeckung 1,10-1,60m, als Kompaktsystem für Hydranten (Hydrantengarnitur) zum Einbau und Betrieb nach W 400 Teil 2 u. Teil 3, DIN 1988 und EN 1717, sowie nach dem DVGW-Regelwerk W 331 zur sicheren Überprüfbarkeit der Armatur, mit teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel aus  PEHD Rohr DA 450-400 zentrisch durch die Edelstahlgrundplatte fixiert zum Schutz gegen anstehendes Erdreich, mit integrierter Absperreinrichtung, Betätigungselement höhenangepasst, Teleskopsystem aus Edelstahl mit drei Führungsrohren, Verstell- und Sicherungssystem, Auszugs-sicherung (Medien getrennt), Medien-Rohr-im-Rohr-System aus Edelstahl 1.4571 mit Sicherungs-flansch und Montageschnittstelle - Flansch DN 80 aus Edelstahl, Entwässerungsanschluss 11/2",

Standard Unterflurhydrant DN 80 PN 16, Fabrikat AVK Mittelmann, Abdichtungssystem mit Ventilkegel und zusätzlicher Kugelabsperrung, Armatur innen emailiert und außen Epoxid beschichtet, Medienrohr aus duktilem Gusseisen, Form AD, DVGW zertifiziert, komplett durch die Straßenkappe hindurch ausbaubar, mit gusseisernen nivellierbarer aufklappbare Straßenkappe nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm, Aufschrift "UFH" Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit nach ISO 1083, Rahmen und Deckel mit Beschichtung, abgedichtetem Anschluss zwischen Straßenkappe u. PE Mantelrohr DA 400, sowie zwischen äußerem und innerem Mantelrohr durch umlaufende NBR Dichtung und verzinktem Klemmverschluss zur Sicherung des Schutzmantels inkl. Sickerrohr, geschlitzt aus PP, als kompakte Hydrantengarnitur, teleskopierbar.

Das Hydrantensystem zum einfachen Einbau, Höhenangleichen sowie der Funktionsüberprüfung des Hydranten im eingebauten Zustand. Die Einbausituation des obenliegenden eingebauten Unterflurhydranten, dient der Sicherung gegen rückwirkende mögliche Verunreinigungen, Rückverkeimung ins Trinkwassernetz durch anstehendes Rest- und Sickerwasser. Die Ausführung der Höhenverstellung inkl. der Edelstahl-Innengarnitur und des Gehäuseschutzmantels ist ohne Erd-arbeiten möglich. Die aufklappbare Straßenkappe ist nivellierbarer und einwalzbar.

TELE UH DN 80 NT, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

Rohrdeckung: 1,10 -1,60 m,

Gesamtgewicht 108 kg

Fabrikat

ARMARE-TEC / TELE Unterflurhydrant

mit Unterflurhydrant Fabrikat AVK Mittelmann L7, Form AD

oder gleichwertig

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen. Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren. Der Mindestabstand von 8-12cm zwischen Straßenkappe und PE-Schutzrohr beim Einbauen der Straßenkappe zu beachten.

Die einwalzbare Straßenkappe ist durch das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.