## Ausschreibungstext:

Rückstausicherung für Abwasser- u. Regenwassersysteme

als Einklemm-Membrane für Rohrleitungen

DN 150, Länge 342 mm, Spannbereich 145 - 154 mm

Gummimembrane, konisch zulaufend, mit Edelstahl-Expander

und durchgehender Spannschraube zum Einbau ins

Kanalrohr (Verspannen gegen die Rohrinnenwandung),

Einbau gegen die Fließrichtung, (Einbaumöglichkeit auch

in Fließrichtung) an Kontrollschächten bzw. Leitungsende

und Steigleitungen. Rückstaudruck max. 5 m Wassersäule

Ein Mindestgefälle von 1,5-2 % garantiert den reibungslosen

Betrieb der Sicherungseinheit im Kanalsystem.

Das Konstruktionsmerkmal bzw. die Einbaumechanik erlaubt

eine minutenschnelle Montage durch den

zylindrischen Klemmkörper mit der Edelstahl-Spannschraube.

Die Gummimembrane öffnet bei Vollfüllung bzw. bei Teil-

füllung des Rohres.

Gegen Rückstau und Gerüche, als Froschklappe und Getier-

verschluss einsetzbar.

Material der Gummimembrane: NBR

Einsatzbereich: Abwasser und Regenwasser

Funktionsprüfung 2 x pro Jahr bei Fäkalien durchführen.

ARMARE-TEC GmbH Armaturen- u. Umweltsysteme

Einbau- und Montageanleitung unter: www.armare-tec.de

email: info@armare-tec.de,

Typ STOP SILENTlight Rückstausicherung oder gleichwertig

DN 150, Länge 342 mm

Spannbereich 145 - 154 mm, Gewicht: 980 g

(z.B. für FUNKE HS-Rohr, KG 2000, PVC, PE, Gussrohre etc.)

liefern und fachgerecht einbauen.