Ausschreibungstext

FLEX Unterflurhydrant DN 80 PN 16, RD 1,10-1,80m,

mit überflutungssicherem Straßenkappen-Innendeckel

aus Edelstahl, flexibel höhenverstellbar, als abgesichertes

Kompaktsystem für Hydranten als Unterflurhydrantengarnitur

zum Einbau und Betrieb nach der TrinkvV 2023 – der

DIN 15975-2, DIN 1988, DIN 2000 und DIN EN 1717,

DIN 1074-6, sowie nach DVGW W 400, W 331 u. W 334

für Hydranten und BEV zur sicheren Überprüfbarkeit

der Armatur in abgesicherter Einbauvariante mit

TELE Straßenkappe aus Gusseisen.

Die Hydrantengarnitur mit Gehäuse-Schutzmantel

aus PEHD,  DA 450/400, zentrisch fixiert durch die VA-

Grundplatte, innen liegendem Montagesystem, der

Auszugs-Fixierung-Halterung,  Rohr im Rohr-System

Dreh-Flansch DN 80 mit Buchse und O-Ring-Abdichtung,

Entwässerungsanschluss 11/2", Hydrant DN 80, AVK L7,

Form AD, innen emailiert, außen Epoxid beschichtet

DVGW zertifiziert,  ein- und ausbaubar, (durch bauseitiges

FF-Stück höhenanpassbar), mit gusseisernen, aufklappbaren

TELE Straßenkappe nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm,

Aufschrift "Hydrant" Rahmen und Deckel aus GGG, Rahmen

und Deckel mit Beschichtung, inkl. überflutungssicheren

und wasserdichtem Innendeckel in der TELE-Straßenkappe

als kompakte Unterflur-Hydrantengarnitur, aus- u. einbaubar

ohne Erdarbeiten, erweiterbar, höhenverstellbar.

Anschlussflansch: DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

Rohrdeckung der Hydrantengarnitur: RD 1,10 -1,80 m,

Gesamtgewicht 98 kg

DEKRA und IN.CENSUM geprüft nach DIN 15975-2

Fabrikat:

ARMARE-TEC / FLEX Unterflurhydrant Safe, RD 1,10-1,80m

mit Standard UH Fabrikat AVK-Armaturen Typ L 7, Form AD,

DN 80 PN 16 und überflutungssicherem Innendeckel

in der TELE Straßenkappe, oder gleichwertig,

Die entsprechende Sickerpackung des Hydranten ist bauseits

durch Rollierung/Kunststoffhohlkugeln BEAULEX im GEOTEXTIL

Schutzvlies vorzusehen.

liefern und fachgerecht nach Betriebs- und

Montageanleitung inkl. Dichtungs- und Verbindungs-

material einbauen.

Die einwalzbare TELE Straßenkappe ist durch das beauftragte

Straßenbau-unternehmen fachgerecht, einzubauen.