## Ausschreibungstext:

Rückstausicherung für Abwassersysteme

STOP SILENT light

DN 150, Länge 340 mm, Spannbereich 148 - 152 mm

mit Gummimembrane, konisch zulaufend, zum Einbau ins

Kanalrohr gegen die Fließrichtung, (Einbaumöglichkeit auch

in Fließrichtung) an Kontrollschächten bzw. Leitungsende

und Steigleitungen. Rückstaudruck max. 5 m Wassersäule,

(DN 100-800 im Lieferprogramm)

Ein Mindesgefälle von 2 % garantiert den reibungslosen

Betrieb der Sicherungseinheit im Kanalsystem.

Das Konstruktionsmerkmal bzw. die Einbaumechanik erlaubt

eine minutenschnelle Montage durch den

zylindrischen Klemmkörper mit der Edelstahl-Spannschraube.

Europäisches Patent

Material der Gummimembrane: NBR

Die Gummimembrane öffnet bei Vollfüllung des Rohres.

Gegen Rückstau und Gerüche, als Froschklappe und Ratten-

verschluss einsetzbar.

Funktionsprüfung mind. 2 x pro Jahr bei Fäkalien durchführen.

Technische Beratung und Lieferbezug:

ARMARE-TEC GmbH Armaturensysteme

Fellheimer Straße 7

D-87737 Boos / Allgäu

Tel +49 8335 984722, Fax +49 8335-984799 ,

email: info@armare-tec.de,

internet: www.armare-tec.de

bzw. über den Fachgroßhandel – Baustoffhandel.

Typ LASSO – STOP SILENTlight Rückstausicherung

DN 150, Länge 340 mm

Spannbereich 148 - 152 mm, Gewicht: 980 g

liefern.

Fachgerechter Einbau nach Einbau- und Montage-

anleitung. unter: www.armare-tec.de